ООО «ФСК Реновация»

129226, город Москва, Проспект Мира, дом 131, офис 3

тел. (495) 504-61-07 http://проектсклада.рф

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К договору №__________

от _________

# Задание на проектирование

# Производственно-складского комплекса

расположенного по адресу:

_________________________________________

| № | Наименование | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | 1. Договор №________________ 2. Исходные данные для проектирования |
| 2. | Заказчик | _____________________ |
| 3. | Генпроектировщик | ООО «ФСК Реновация» |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство в 3 этапа |
| 5. | Особые условия строительства | Градостроительные ограничения участка: См. информацию из данных Градостроительного плана земельного участка |
| 6. | Стадийность проектирования | Стадии проектирования по данному Договору: П - Проектная документация |
| 7. | Уровень ответственности здания ( в соответствии с ФЗ «Технический регламент « О безопасности зданий и сооружений» ) | II уровень ответственности |
| 8. | Сведения о режиме работы и предполагаемых кадрах | Режим работы объекта 7 дневная рабочая неделя 3 смены, 365 дней в году. С охранным режимом 24ч в сутки / 7дней в неделю / 365 дней в год В наибольшую смену работает 74 человека |
| 9. | Сведения о земельном участке | Кадастровый номер земельного участка _______________________________ |
| 10. | Состав проектируемого объекта и основные требования к архитектурно-планировочному решению здания / | Состав зданий: Назначение здания – Складской комплекс Количество этажей – 1 Назначение здания – Производственный комплекс Количество этажей – 1 Назначение здания – Административно-офисное здание Количество этажей – 4 Общие данные для склада: Класс функц. пожарной опасности для зданий - Ф 3.1 Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожароопасности – C0 Шаг большепролетных несущих конструкций – 24х12 м Высота от пола до низа несущих конструкций кровли – 9 м Общие данные для производства: Класс функц. пожарной опасности для зданий - Ф 3.1 Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожароопасности – C0 Шаг большепролетных несущих конструкций – 24х12 м Высота от пола до низа несущих конструкций кровли – 9 м Общие данные для офисов: Класс функц. пожарной опасности для офисов - Ф 4.3 Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожароопасности – C0 Шаг большепролетных несущих конструкций – 6х6 м Высота от пола до пола несущих конструкций кровли – 4,5 м, 3,2 м, 3,2 м, 3,2 м |
| 11. | Основные технологические показатели проектируемого объекта | Исходные данные: Название проектир. объекта – Производственно -складской комплекс Категория производственных и складских помещений - В |
| 12. | Основные объемно-планировочные показатели по каждому зданию | Здание складского комплекса Запроектировать в один этаж без подземной части с размещением антресолей в осях А – Д и И - Н Общая площадь складского комплекса 10823.75 кв.м. Запланированное число работающих 12 чел. Здание производственного комплекса Запроектировать в один этаж без подземной части с размещением антресолей в осях 1 - 5 и 9 - 13 Общая площадь складского комплекса 10766.0 кв.м. Запланированное число работающих 51 чел. Административно-офисное здание Запроектировать в четыре этаже без подземной части с размещением офисных на всех этажах и производственных помещений на первом этаже. Общая административного здания 6317.60 кв.м. |
| 13 | Основные требования к генплану | Исходные данные по грузовому транспорту: Доставка и отгрузка товаров через доки осуществляется грузовым автотранспортом, грузоподъемностью свыше 15 т. (Еврофуры) Требования к генплану: Предусмотреть на генплане: отгрузочные дворы с возможностью маневрирования грузового транспорта разворотные площадка для грузового транспорта |
| 14. | Основные требования к применяемым материалам и конструкциям | Колонны основного каркаса склада и производства – металлические двутавровые Балки склада и производства – металлические определяется проектом Фермы склада и производства – металлические большепролетные по серии 1.460.3-23.98 Кровля склада и производства – с уклоном, заданным фермами, трехслойная кровельная сендвич-панель с утеплителем Несущие конструкции административного здания – монолитный железобетон с сеткой колонн 6х6 м, фундамент лентоный монолитный, плиты перекрытия и покрытия по балочной схеме с вылетом балки определяемой по проекту. Стены наружные склада и производства – трехслойная сэндвич-панель с утеплителем из минераловатных плит. Цвета RAL2010, RAL7047, RAL7024 Цветовые решения уточняются проектом Внутренние противопожарные стены и перегородки – из кирпича толщиной 250 мм. Ворота противопожарные – откатные, имеющие сертификат РФ, габарит – 5×3.7(Н) м Двери помещений – в соответствии с типами Заказчика Лестничные марши и площадки – монолитный железобетон Наружные лестницы выхода на кровлю: Металлические, количество и тип – количество по расчету из раздела противопожарные мероприятия. Окна в помещениях Тип остекления - ленточное Стеклопакет – двухкамерный 3 стекла ( 1 В/м2К) Материал рам – алюминиевый профиль Открывание – по расчету на дымоудаление Фонари в кровле – тип ORI 01/M Keraplast OY Количество - по расчету на дымоудаление |
| 15. | Основные требования к инженерному оборудованию зданий | Разделы проекта Водоснабжение и Водоотведение выполнить согласно СП 30.13330.2012. Водоснабжение решить путем подключения к существующим сетям водопровода. Водоотведение решить следующим образом: хозяйственно-бытовая канализация путем сбора стоков в КНС на участке строительства и дальнейшей перекачки за границы участка, ливневые стоки путем сбора в очистные ливневых стоков и дальнейший сброс либо на рельеф, либо по ТУ представленным заказчиком. Материалы трубопроводов и метод прокладки определить проектом, предусмотреть установку приборов учета расхода горячей и холодной воды. Разделы проекта «Отопление» и «Вентиляция» выполнить в соответствии со СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2009 с применением современного оборудования. Предусмотреть крышные газовые котельные на каждое здание. Материалы трубопроводов и метод прокладки определить проектом. Системы вентиляции разрабатывать с учетом мероприятий по снижению шума и противопожарной безопасности. Раздел проекта «Электроснабжение электрооборудование и электроосвещение» выполнить в соответствии ПУЭ и СП 31-110-2003. |
| 16. | Оформление проектной документации | Требования В соответствии с действующей в РФ на момент проектирования системой проектной документации для строительства. Всю документацию разработать в электронном виде с предоставлением Заказчику файлов в финальной ревизии в формате PDF. |
| 17. | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Требования Необходимость и объем работ по проведению авторского надзора на стройплощадке решить с Заказчиком дополнительно на стадии рабочего проектирования и в соответствии с графиком строительно-монтажных работ. |

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «_________________»	 				ООО «ФСК Реновация»

Генеральный директор						Генеральный директор

___________________ ________________	 			____________________ Е.С. Щепилов	м.п.								м.п.